## Slide 1
신생아 건강 스마트 모빌
Remotely Controllable Smart Mobil for newborn baby
원격 제어가 가능한
지도교수 공기석
2015154007 김진엽
2015154018 박현욱
2015152019 신용원
제출일 : 2019.11.28
1

## Slide 2
졸업 연구 개요
1
관련 연구 및 사례
2
시스템 수행 시나리오
3
시스템 구성도
4
목 차
개발환경 및 개발전략
5
업무 분담
6
종합설계 수행일정
7
필요기술 및 참고문헌
8
2

## Slide 3
]
천장에 매달린 모빌은 종일 누워서 하루를 보내는 신생아들에게 가장 흥미로운 유아 장난감이다.
생후 12개월 이내의 신생아들은 모빌을 통해 인지력 및 운동능력을 발달시킨다.
본 작품은 외부환경에 민감한 신생아들을 위해 주변 환경 데이터를 수집한다.
졸업 연구 개요(1/3) : 개발 배경
신생아 감각자극에 대한 국내 연구 논문 분석(이군자, 이명희)
고위험신생아의 저체온증 현황 및 관련요인(인하대학교 의과대학 간호학과)
3

## Slide 4
졸업 연구 개요(2/3) : 개발 목표
카메라 모듈을 통해
원격으로 부모가 신생아를 모니터링
온도, 습도, 미세먼지 센서를 통해
아이 주변 환경 데이터를 수집/제공
비접촉식 적외선 온도 센서를 통해
아이의 체온 데이터를 수집/제공
애플리케이션을 통해
모빌의 회전 동작을 원격 제어
애플리케이션을 통해
신생아를 위한 음악 재생
LED 모듈 원격 제어를 통해
수유등 및 야간 무드등 제공
신생아에게 유용한
유의사항 및 정보 제공
4

## Slide 5
졸업 연구 개요(3/3) : 개발 효과
아이에게 쾌적한 환경 제공
1
아이 체온을 손쉽게 체크하여 앱으로 제공 가능
2
원거리에서 카메라를 통해 아이의 상태 확인 가능
3
음악, 무드등, 육아정보 제공
4
부모의 수고 절감
5
5

## Slide 6
관련 연구 및 사례(1/2)
썬플라워 스마트모빌 (코니토이스)
큐티쁘띠 스마트오르골 (큐티쁘띠)
6

## Slide 7
관련 연구 및 사례(2/2)
제품 | 카메라 | 온습도 | 수유등 | 음악 재생 | 미세먼지농도 | 모빌 동작
큐티쁘띠 스마트 오르골 | X | X | X | O | X | O
썬플라워 스마트 모빌 | O | X | O | O | X | O
스마트 모빌 | O | O | O | O | O | O
*온습도, 미세먼지농도 측정에서 차이점 존재
7

## Slide 8
시스템 수행 시나리오(1/3) : 영상 스트리밍 & 환경정보
8
사용자
어플리케이션
영상보기
스트리밍 영상 확인
환경정보 보기
온도, 습도 확인
미세먼지 농도 확인

## Slide 9
시스템 수행 시나리오(2/3) : 동작 제어
9
사용자
어플리케이션
무드등 조작
ON/OFF
스피커 조작
멜로디 재생/정지
멜로디 선택
모빌 동작 조작
ON/OFF
방향제어

## Slide 10
시스템 수행 시나리오(3/3) : 온도계 & 육아정보
10
사용자
비접촉식 온도계
신생아 육아정보
어플리케이션
신생아 온도 보기
온도 확인
사용자
어플리케이션
육아정보 보기

## Slide 11
시스템 구성도
아두이노 uno
온〮습도 센서
미세먼지 센서
LED
서보모터
온도, 습도, 미세먼지 데이터
컨트롤 정보
라즈베리 파이3 b+
Client (App)
데이터, 영상
컨트롤 정보
MySQL
DB
비접촉식
온도계
카메라
스피커
안드로이드 Pie
nodeJS
데이터 전송 서버
UV4L
스트리밍 서버
11

## Slide 12
개발환경 및 개발전략(1/4) : 하드웨어
아두이노 uno
7smd RGB LED
먼지센서
온습도 센서
서보모터
라즈베리파이
시리얼통신
카메라 모듈
비접촉식 온도센서
스피커
WIFI
Hardware list
갤럭시 S8
아두이노 Uno
라즈베리파이 3B+
온습도 센서 DHT22
서보모터 SG90
9V 외부전원
미세먼지센서 PM2008M
비접촉식온도센서 MLX90614
7smd RGB LED
스피커
12

## Slide 13
● 라즈비안OS
● VNC-Viewer
●Vmware 가상머신
●Ubuntu 16.04 운영체제
●교차개발환경(Cross Compiler) 구축
● 아두이노 IDE 1.8.10
● 시리얼 통신을 통해 온/습도센서, 미세먼지센서, 비접촉식 온도센서 데이터 전송 및 서보모터, LED(무드등) 작동
● Android Studio 3.4.1
● wifi통신을 통해 데이터 송/수신
● Webview를 사용하여 영상 출력
● MySQL을 사용, DB 구축
● 아이 주변 환경 데이터 저장
● 육아 관련 정보 데이터 저장
● node.js-아두이노로부터 수집된
데이터 앱으로의 전송 서버 구축
● UV4L-영상 스트리밍 서버 구축
개발환경 및 개발전략(2/4) : 소프트웨어
13

## Slide 14
개발환경 및 개발전략(3/4) : 주요 개발전략
다수의 모듈/센서 동작을 위한 전력 문제
▶ 서보모터,LED 전력을 외부 전력으로 공급(4.8~7.2V)
모델링
▶ 3D Printer, Eva 폼을 사용해 제작
센서 데이터 전송 주기
▶ 온습도센서 : 1min / 먼지센서 : 1min
데이터 동기화 문제 (serial 통신)
▶ String형 문자열로 데이터 전송 이후 특정 문자(,)로 구분
서버 개발전략
▶ 환경 데이터 송수신 서버 / 영상 스트리밍 서버 분할 구축
하드웨어
소프트웨어
14

## Slide 15
개발환경 및 개발전략(4/4) : GitHub
GitHub
GitHub Collaborator Project URL
https://github.com/scenebyshin/KPUforMobil.git
박현욱 : gusdnr9875
신용원 : scenebyshin
김진엽 : jinyeob
15

## Slide 16
업무분담
ㆍ온도 데이터 수집/전송
ㆍ습도 데이터 수집/전송
ㆍ미세먼지 데이터 수집/전송
ㆍ아두이노-라즈베리파이 통신
ㆍ애플리케이션 제작
ㆍ데이터베이스 구축
ㆍ라즈베리파이-앱 통신
ㆍnodejs 웹 서버 구축
ㆍLED 원격제어
ㆍ서보모터 원격제어
ㆍ카메라 모듈 스트리밍
ㆍ비접촉식 온도센서
데이터수집/전송
ㆍ음악 출력
ㆍUV4L영상 스트리밍 서버 구축
김진엽
신용원
박현욱
16

## Slide 17
종합설계 수행일정
 | 추진 사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
계획단계 | 개발과정 토의, 코딩 규칙 확립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
요구분석단계 | 요구사항 분석, 자료 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계단계 | 하드웨어 설계/구현 (아두이노, 라즈베리파이 각 모듈) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현단계 | 소프트웨어 설계/구현 (앱, 서버(통신), 데이터베이스) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트단계 | 장치, 서버, Application 연동 간이 모델링 이후 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유지보수단계 | 환경 제약 처리, 디버깅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종모델링 | 최종테스트 및 데모 시연 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
17

## Slide 18
필요기술 및 참고문헌
유사사례
http://m.e-himart.co.kr/app/goods/goodsDetail?goodsNo=0000422612
스트리밍 서비스 기술
http://www.hardcopyworld.com/ngine/aduino/index.php/archives/1803 http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=3demp&logNo=221399934352&categoryNo=0&parentCategoryNo=52&viewDate=&currentPage=1&postListTopCurrentPage=1&from=search
https://writingdeveloper.tistory.com/8
Node.js 서버구축
https://javafa.gitbooks.io/nodejs_server_basic/content/chapter11.html
신생아 관련 논문 및 필요정보
https://blog.daekyo.com/2678
https://www.kjp.or.kr/upload/pdf/1998410104-20090754142754.PDF
https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=14100358&memberNo=37970878
18

## Slide 19
감사합니다
Q/A
19